## Slide 1: PRESENTAZIONE PROGETTO
Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici
Docente:
Prof. Antonio Iula
Studente:
Michael Pio Stolfi 68787

## Slide 2
Sommario
Introduzione
Il metodo CCM
Dati di partenza
Ridimensionamento
Estrapolazione
Binarizzazione
Isolamento del pattern venoso
Ispessimento del pattern venoso
Filtraggio delle componenti connesse
Affinamento delle vene
Analisi critica del metodo CCM
Conclusioni

## Slide 3: Introduzione
Scopi del presente lavoro:
Approfondire, riassumere e presentare in maniera chiara e ordinata il metodo CCM
Analizzare criticamente le tecniche implementative del metodo CCM e proporre soluzioni migliorative

## Slide 4: Il metodo CCM
Metodo di estrazione del pattern venoso 3D
Supera le limitazioni dei metodi precedenti
  Segmenti venosi multipli
  Cattura orientamento e posizione delle vene
  Conserva forma, dimensione e spessore delle vene
Metodo basato su tecniche di analisi dei dati

## Slide 5: Il metodo CCM: Dati di partenza
Prende come input inziale i file mat contenenti i dati relativi alle varie acquisizioni dei vari utenti
Delle matrici contenute nel file quella di interesse è la matrice M, che è una matrice 3D 835×820×320 voxel
La matrice di partenza è nella forma , però molte funzioni di elaborazione e stampa delle immagini 3D in MATLAB usano la forma

## Slide 6: Il metodo CCM: Ridimensionamento
Dimensioni originali
  X = 820
  Y = 835
  Z = 320
Dimensioni post crop
  X = 650
  Y = 650
  Z = 320
Motivi
  Esclusione rumore dei bordi
  Risparmio tempo di calcolo

## Slide 7: Il metodo CCM: Estrapolazione
Creazione del volume utile all’estrazione delle strutture venose
Creazione di mascheraAcqua, mascheraNero e volumePalmo

## Slide 8: Il metodo CCM: Binarizzazione
uint8 [0,255] -> logical [0,1]
Mantenere la maggior quantità di informazioni utili
Una soglia fissa non è sufficiente
Binarizzazione adattiva, basata su:
  Coordinata Z di inizio binarizzazione
  Coordinata Z di fine binarizzazione
  Soglia iniziale di binarizzazione
  Soglia finale di binarizzazione

## Slide 9: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Assunzione 1 : La vena che si trova più in basso è anche quella più consistente e quindi sarà caratterizzata da molti voxel pari a 0.

## Slide 10: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Obiettivo di questa fase:
  Calcolare la coordinata della vena più profonda
Binarizzazione del volume invertito con una soglia elevata
Valore di fine necessario per ogni BSCAN
Procedimento iterativo

## Slide 11: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
Iterazione 1
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i
Nessun centroide valido (area > 20)

## Slide 12: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Iterazione 23
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i

## Slide 13: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Iterazione finale
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i

## Slide 14: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Procedendo per tutte le iterazioni stampo il numero dei centroidi in funzione delle iterazioni
Notes: Osservando il grafico si nota che ci sono dei picchi, ovvero il numero delle cc cresce e poi decresce. Questo significa che in corrispondenza di quel range di iterazioni sono prima comparse le sfumature di una componente che vanno a formare una vena e poi con l’aumentare della coordinata di fine queste si sono connesse formando un'unica componente che rappresenta la sezione della vena.

## Slide 15: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Scelgo il valore di fine come la media dell’iterazione in corrispondenza dei primi due picchi
Picchi: range di iterazioni in cui prima compaiono le singole sfumature di una vena e poi si connettono tra di loro diminuendo il numero totale di cc formando la sezione della vena
palmo (Z)
Valore di fine scelto per questo piano
Notes: E’ stato sperimentato che scegliendo il valore di fine ottimo come la media degli indici corrispondenti ai primi due picchi si riesce a caratterizzare bene la vena principale profonda che è l'obiettivo di questa fase.

## Slide 16: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Procediamo per tutti i 650 BSCAN
Plottiamo i valori di fine calcolati per ogni BSCAN
Applichiamo un operatore di smoothing
Notes: Dal grafico vediamo come i livelli di fine binarizzazione calcolati abbiano una grande varianza in funzione dei piani, per questo è stato deciso di applicare un operatore di smoothing al vettore dei livelli di fine. Così facendo eliminiamo gli outlier e manteniamo l’andamento della vena lungo Z.

## Slide 17: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione iniziale e pulizia morfologica
Effettuo la prima binarizzazione del volume con
  Coordinata Z di inizio binarizzazione pari a quella del palmo
  Coordinata Z di fine binarizzazione calcolata prima
  Soglia di binarizzazione pari a 250

## Slide 18: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Assunzione 2 : Partendo dal palmo della mano e dirigendosi verso il basso i primi voxel che si incontrano con intensità molto basse rappresentano delle vene

## Slide 19: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Se calcolo distanza minima vene-palmo, allora posso calcolare con precisione dove inizia il pattern venoso

## Slide 20: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Smusso anche il vettore distanze per ottenere un andamento più regolare e senza NaN

## Slide 21: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Ultima features da adattare
Assunzione 3 : Le vene sottili sono costituite da valori di intensità maggiori rispetto a quelle massicce profonde e si trovano più in superficie

## Slide 22: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Proviamo diversi valori di soglia per vedere quale permette di raccogliere il maggior numero di vene
Binarizzazione incrementale iterativa con soglia compresa tra 210 e 250

## Slide 23: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Plotto il grafico delle cc valide per ogni iterazione
Scelgo la soglia ottima come il minimo locale della derivata più vicino al massimo locale della derivata più vicino al massimo assoluto del vettore
Trovo il valore della soglia in cui ho raggiunto il massimo assoluto del numero delle componenti connesse
Applico un operatore di smoothing al vettore contenente il numero delle cc per iterazione
Calcolo la derivata del vettore smussato contenenti il numero delle cc
Trovo gli indici dei massimi locali della derivata
Trovo gli indici dei minimi locali della derivata
Individuo la soglia in corrispondenza del massimo locale della derivata più vicina alla soglia trovata al punto 1
Individuo la soglia in corrispondenza del minimo locale della derivata più vicina alla soglia trovata al punto 6

## Slide 24: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione finale
Livello start : coordinata Z del palmo
Livello end : coordinata Z della fine
Soglia start: soglia iniziale
Soglia end: 255
palmo(Z) | sogliaIniziale
palmo-fine(Z) | 255
soglia

## Slide 25: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione finale
Risultato finale del processo di binarizzazione

## Slide 26: 4.Operazioni morfologiche
Isolamento del pattern venoso
Inspessimento

## Slide 27: 5.Filtraggio
Addestramento di un modello di classificazione binaria
Creazione del dataset
Features engineering
Etichettatura
Addestramento
Calcolo accuracy

## Slide 28: 5.1.Addestramento
Creazione del dataset
Features ingegnerizzate
regionprops3
  Ottenute
  Ricavate

## Slide 29: 5.1.Addestramento
Etichettatura delle componenti
3 acquisizioni per utente come dati di training

## Slide 30: 5.1.Addestramento
Addestramento di un modello di bagging basato su alberi decisionali
Funzione fitcensanble con tuning automatico degli hyperparametri
80%train / 20%test
Confusion matrix
 | P | N
P | 204 | 5
N | 14 | 86
TP | 86
TN | 204
FP | 14
FN | 5
Accuracy | 93,85%
Dataset
Performance

## Slide 31: 5.2.Filtraggio ricorsivo
Utilizziamo il modello addestrato per fare le previsioni
Previsione

## Slide 32: 5.2.Filtraggio ricorsivo
Cosa succede quando vi è una vena connessa con del rumore?
  2 casi possibili
Caso a) La componente viene classificata come rumore

## Slide 33: 5.2.Filtraggio ricorsivo
Comportamento imprevedibile
Per preservare l’accuracy il modello non è stato addestrato su questi esempi

## Slide 34: 5.2.Filtraggio ricorsivo
La componente viene eliminata!
Un solo filtraggio non è sufficiente
Necessaria una procedura ricorsiva

## Slide 35: 5.2.Filtraggio ricorsivo
Procedura ricorsiva di erosione e filtraggio
Erosione
Filtraggio

## Slide 36: 5.2.Filtraggio ricorsivo
Risultato finale

## Slide 37: 6.Affinamento
Caso b) La componente viene classificata come vena

## Slide 38: 6.Affinamento
Il rumore deve essere eliminato dal template
Necessario separare il rumore dalla vena -> affinamento

## Slide 39: 6.Affinamento
Scansione dei BSCAN che costituiscono la componente
Individuazione dei rami della vena
Effettuo operazioni morfologiche di apertura e filtraggio per ogni ramo
Originale
Affinato

## Slide 40: 6.Affinamento
Affinamento
Filtraggio
In seguito alla procedura di affinamento applico di nuovo il filtraggio

## Slide 41: 6.1.Recupera segmenti
Altri casi possibili
Durante la fase di affinamento vengono eliminate delle porzioni di vena

## Slide 42: 6.1.Recupera segmenti
Altri casi possibili
Una porzione di vena è stata scollegata dal ramo principale

## Slide 43: 6.1.Recupera segmenti
Altri casi possibili
Questa componente mi serve davvero?

## Slide 44: 6.1.Recupera segmenti
Altri casi possibili
Questa componente mi serve davvero?
2cc
+
1cc
1cc
=

## Slide 45: 6.2.Elimina rumore
Componenti connesse di rumore molto simile a segmenti venosi
Il classificatore genera falsi positivi

## Slide 46: 6.2.Elimina rumore
Componenti connesse di rumore molto simile a segmenti venosi
Il classificatore genera falsi positivi
Bin. processato
Filtrato
Affinato

## Slide 47: 6.2.Elimina rumore
Filtraggio statistico basato sulla distribuzione dei dati
Distanza centroide-palmo di ogni BSCAN
Pendenza media assoluta in % della componente
Numero di BSCAN da cui è costituita la componente
Numero di BSCAN connessi con gli edge

## Slide 48: 6.2.Elimina rumore
Criterio 1: Distanza centroide-palmo di ogni BSCAN & pendenza media assoluta vena (%)
Soglia distanza calcolata come : mean+std delle medie delle distanze di tutte le componenti
Soglia pendenza media assoluta costante pari al 5%
AND
= 1cc eliminata

## Slide 49: 6.2.Elimina rumore
Criterio 2: numero di BSCAN della componente connessi con il bordo
Soglia distanza calcolata come il numero di BSCAN della componente connessi con il bordo superiore al 20% del numero dei BSCAN da cui è costituita
= 2cc eliminate

## Slide 50: 6.2.Elimina rumore
Risultato criterio 1 e 2
Affinato
Affinato finale
Filtraggio statistico

## Slide 51: 6.2.Elimina rumore
Criterio 3: Numero di BSCAN da cui è costituita la componente
Soglia fissata a 30
Affinato
Filtraggio
Affinato finale

## Slide 52: 6.3.Filling vene
Utile per migliorare la resa grafica del template finale
Non altera le proprietà strutturali delle vene
Non collega né scollega componenti tra loro
Le vene singole rimangono singole e le vene biforcute rimangono biforcute

## Slide 53: 6.3.Filling vene
Utile per migliorare la resa grafica del template finale
Non altera le proprietà strutturali delle vene
Non collega né scollega componenti tra loro
Le vene singole rimangono singole e le vene biforcute rimangono biforcute

## Slide 54: 6.3.Filling vene
Utile per migliorare la resa grafica del template finale
Non altera le proprietà strutturali delle vene
Non collega né scollega componenti tra loro
Le vene singole rimangono singole e le vene biforcute rimangono biforcute

## Slide 55: 6.3.Filling vene
Utile per migliorare la resa grafica del template finale
Non altera le proprietà strutturali delle vene
Non collega né scollega componenti tra loro
Le vene singole rimangono singole e le vene biforcute rimangono biforcute

## Slide 56: 7.Visualizzazione template finale
Dimostriamo la fedeltà del template estratto
Visualizzazione combinata volume originale - template3D
Z-CSCAN

## Slide 57: 7.Visualizzazione template finale
Dimostriamo la fedeltà del template estratto
Visualizzazione combinata volume originale - template3D
X-BSCAN

## Slide 58: 7.Visualizzazione template finale
Dimostriamo la fedeltà del template estratto
Visualizzazione combinata volume originale - template3D
Y-BSCAN

## Slide 59: 7.Visualizzazione template finale
Dimostriamo la fedeltà del template estratto
Visualizzazione combinata volume originale - template3D
Visualizzazione 3D

## Slide 60: 7.Visualizzazione template finale
Dimostriamo la fedeltà del template estratto
Visualizzazione combinata volume originale - template3D
Visualizzazione 3D

## Slide 61: 7.Visualizzazione template finale
Altri esempi

## Slide 62: 7.Visualizzazione template finale
Altri esempi

## Slide 63: Matching 3D
La procedura utilizzata per il matching 3D si basa su un approccio voxel-to-area
PROBLEMA:
Una collocazione errata del palmo, durante la fase di acquisizione, influenza la posizione delle vene, con conseguente generazione di uno score pari a 0 per template appartenenti al medesimo utente.

## Slide 64
I template possiedono un proprio spessore non vengono ulteriormente dilatati;
Operazione di Padding per controllare le trasformazioni;
Utilizza due approcci distinti per l'allineamento e il confronto di volumi 3D, al fine di ridurre al minimo i tempi di calcolo;
SOLUZIONE- procedura matching3Dtr

## Slide 65
  ALLINEAMENTO CALCOLATO- metodo del “corto circuito”
Viene eseguita una trasformazione rigida composta da: 3 rotazioni e 1 traslazione.
Se lo score > soglia, il processo si interrompe, considerando il confronto tra i due template
sufficientemente accettabile.
Sovrapposizione e confronto fra template di uno stesso utente. A sinistra vi è il confronto PRE -Matching e a destra POST-Matching. Score finale ottenuto pari a 0.51

## Slide 66
  ii) ALLINEAMENTO ITERATIVO
  ALLINEAMENTO ITERATIVO
Se lo score < soglia , ai due volumi di partenza, si applica un allineamento di tipo iterativo :
  Traslazione iterativa sui 3 assi principali;
  Rotazione iterativa sui 3 assi principali.
Per un totale di 350 trasformazioni eseguite sulla GPU
Applicando il matching tramite la procedura di allineamento calcolato su template già originariamente allineati comporta un disallineamento, con uno score di 0.1. Il problema viene risolto tramite la procedura iterativa.
PRE matching
POST allineamento calcolato
POST allineamento iterativo

## Slide 67: Scelta di un Sotto Database
Si esegue il matching su un sotto database composto da:
43 utenti
159 templates
Nonostante l’impiego di due procedure distinte, il confronto di set di dati di dimensioni considerevoli fa sì che i tempi di calcolo risultino elevati.

## Slide 68: Scelta dei template per il matching
I 159 template sono stati scelti secondo i seguenti criteri:
Assenza di rumore
Alcuni template estratti contengono elementi di rumore che, a causa della loro somiglianza strutturale con le vene, possono generare falsi negativi o falsi positivi.
2) Presenza di più vene
Permette di ottenere un campione più univoco possibile.

## Slide 69: Tempi di esecuzione
Lorem ipsum
Dolor nec
INTERO DATABASE
73 utenti
1460 template
1065070 confronti
5136 ore
SOTTO DATABASE
43 utenti
159 template
12561 confronti
60 ore
Confronto tra il tempo richiesto per eseguire il matching sull'intero database (20 template per ciascun utente) e quello necessario per eseguirlo su un sotto database (159 template )
Tempo medio per ogni confronto è di 17,36 secondi,

## Slide 70: Risultati
Le prestazioni di un sistema biometrico vengono valutate in riferimento ai seguenti parametri:
Distribuzione Impostori/Genuini ,
Curva FAR / FRR,
EER (“Equal Error Rate”) .
l’EER pari all’1,9%.

## Slide 71: Analisi dei risultati
Nonostante l’ERR è soddisfacente, analizzando i grafici emergono i seguenti limiti:
Score impostori elevati: nel caso di utenti diversi ma con vene simili in posizioni vicine, lo score può raggiungere facilmente valori elevati

## Slide 72
Difficoltà nel raggiungere score genuini elevati: è complesso ottenere score genuini superiori a 0.8, in quanto risulta difficile allineare perfettamente i volumi in tutte le direzioni, data la loro complessità e variabilità.

## Slide 73: Conclusioni
Il metodo metodo CCM si distingue per la sua innovatività nell'estrazione del pattern venoso del palmo della mano. E’ stato progettato per essere adattabile a diverse situazioni al fine di garantire un'elevata ripetibilità.
LIMITI :
Richiede costi computazionali elevati;
Se l’utente ha vene profonde con valori di intensità superiori alla media, l’estrazione del template potrebbe risultare non ottimale.

## Slide 74
3. Se l’Utente ha vene profonde con valori di intensità superiori alla media, l’estrazione del template potrebbe risultare
Sebbene la distanza minima tra il palmo e i primi voxel con valore pari a zero corrisponde a una vena, questo metodo non consente di individuare vene situate a una profondità maggiore.
Dal primo volume binarizzato si nota come la vena sulla destra abbia uno sviluppo maggiore lungo l’asse y ma questa viene tagliata perché si prolunga sotto la vena principale quindi il livello di fine binarizzazione la esclude.

## Slide 75
Alcune componenti di rumore non vengono eliminate correttamente, per via della somiglianza strutturale con le vene.

## Slide 76
L’affinamento, pur essendo indispensabile per separare le vene dal rumore, può introdurre errori.

## Slide 77
Ottimizzazione Parametri: Testare nuovi valori per parametri e soglie nelle varie fasi di estrazione.
Binarizzazione Semplificata: Condensare il doppio passaggio del calcolo della fine binarizzazione in un unico step, combinando le tecniche o utilizzando solo la procedura iterativa.
Preprocessing: Integrare filtri avanzati (es. SRAD o LEE) per ridurre il rumore e migliorare il riconoscimento dei pattern venosi.
Matching Efficiente: Sostituire il metodo di allineamento con un processo di image registration, bilanciando accuratezza e tempi di esecuzione.
Ottimizzazione del Codice: Snellire il codice per ridurre i tempi di elaborazione e migliorare le prestazioni complessive.
SVILUPPI FUTURI:
Possibili Miglioramenti al Sistema Biometrico