## Slide 1: PRESENTAZIONE PROGETTO
Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici
Docente:
Prof. Antonio Iula
Studente:
Michael Pio Stolfi 68787

## Slide 2
Sommario
Introduzione
Il metodo CCM
Dati di partenza
Ridimensionamento
Estrapolazione
Binarizzazione
Isolamento del pattern venoso
Ispessimento del pattern venoso
Filtraggio delle componenti connesse
Affinamento delle vene
Analisi critica del metodo CCM
Conclusioni

## Slide 3: Introduzione
Scopi del presente lavoro:
Approfondire, riassumere e presentare in maniera chiara e ordinata il metodo CCM
Analizzare criticamente le tecniche implementative del metodo CCM e proporre soluzioni migliorative

## Slide 4: Il metodo CCM
Metodo di estrazione del pattern venoso 3D
Supera le limitazioni dei metodi precedenti
  Segmenti venosi multipli
  Cattura orientamento e posizione delle vene
  Conserva forma, dimensione e spessore delle vene
Metodo basato su tecniche di analisi dei dati

## Slide 5: Il metodo CCM: Dati di partenza
Prende come input inziale i file mat contenenti i dati relativi alle varie acquisizioni dei vari utenti
Delle matrici contenute nel file quella di interesse è la matrice M, che è una matrice 3D 835×820×320 voxel
La matrice di partenza è nella forma , però molte funzioni di elaborazione e stampa delle immagini 3D in MATLAB usano la forma

## Slide 6: Il metodo CCM: Ridimensionamento
Dimensioni originali
  X = 820
  Y = 835
  Z = 320
Dimensioni post crop
  X = 650
  Y = 650
  Z = 320
Motivi
  Esclusione rumore dei bordi
  Risparmio tempo di calcolo

## Slide 7: Il metodo CCM: Estrapolazione
Creazione del volume utile all’estrazione delle strutture venose
Creazione di mascheraAcqua, mascheraNero e volumePalmo

## Slide 8: Il metodo CCM: Binarizzazione
uint8 [0,255] -> logical [0,1]
Mantenere la maggior quantità di informazioni utili
Una soglia fissa non è sufficiente
Binarizzazione adattiva, basata su:
  Coordinata Z di inizio binarizzazione
  Coordinata Z di fine binarizzazione
  Soglia iniziale di binarizzazione
  Soglia finale di binarizzazione

## Slide 9: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Assunzione 1 : La vena che si trova più in basso è anche quella più consistente e quindi sarà caratterizzata da molti voxel pari a 0.

## Slide 10: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Obiettivo di questa fase:
  Calcolare la coordinata della vena più profonda
Binarizzazione del volume invertito con una soglia elevata
Valore di fine necessario per ogni BSCAN
Procedimento iterativo

## Slide 11: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
Iterazione 1
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i
Nessun centroide valido (area > 20)

## Slide 12: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Iterazione 23
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i

## Slide 13: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Iterazione finale
Calcolo la coordinata (Z) di fine binarizzazione per ogni BSCAN
Procedimento iterativo
  Calcolo il numero dei centroidi * per ogni iterazione
palmo (Z)
fine iter. (Z)
i

## Slide 14: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Procedendo per tutte le iterazioni stampo il numero dei centroidi in funzione delle iterazioni
Notes: Osservando il grafico si nota che ci sono dei picchi, ovvero il numero delle cc cresce e poi decresce. Questo significa che in corrispondenza di quel range di iterazioni sono prima comparse le sfumature di una componente che vanno a formare una vena e poi con l’aumentare della coordinata di fine queste si sono connesse formando un'unica componente che rappresenta la sezione della vena.

## Slide 15: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Scelgo il valore di fine come la media dell’iterazione in corrispondenza dei primi due picchi
Picchi: range di iterazioni in cui prima compaiono le singole sfumature di una vena e poi si connettono tra di loro diminuendo il numero totale di cc formando la sezione della vena
palmo (Z)
Valore di fine scelto per questo piano
Notes: E’ stato sperimentato che scegliendo il valore di fine ottimo come la media degli indici corrispondenti ai primi due picchi si riesce a caratterizzare bene la vena principale profonda che è l'obiettivo di questa fase.

## Slide 16: Il metodo CCM: Binarizzazione: Calcolo del vettore fine binarizzazione
Procediamo per tutti i 650 BSCAN
Plottiamo i valori di fine calcolati per ogni BSCAN
Applichiamo un operatore di smoothing
Notes: Dal grafico vediamo come i livelli di fine binarizzazione calcolati abbiano una grande varianza in funzione dei piani, per questo è stato deciso di applicare un operatore di smoothing al vettore dei livelli di fine. Così facendo eliminiamo gli outlier e manteniamo l’andamento della vena lungo Z.

## Slide 17: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione iniziale e pulizia morfologica
Effettuo la prima binarizzazione del volume con
  Coordinata Z di inizio binarizzazione pari a quella del palmo
  Coordinata Z di fine binarizzazione calcolata prima
  Soglia di binarizzazione pari a 250

## Slide 18: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Assunzione 2 : Partendo dal palmo della mano e dirigendosi verso il basso i primi voxel che si incontrano con intensità molto basse rappresentano delle vene

## Slide 19: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Se calcolo distanza minima vene-palmo, allora posso calcolare con precisione dove inizia il pattern venoso

## Slide 20: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima distanze vene–palmo e stima dei diametri
Smusso anche il vettore distanze per ottenere un andamento più regolare e senza NaN

## Slide 21: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Ultima features da adattare
Assunzione 3 : Le vene sottili sono costituite da valori di intensità maggiori rispetto a quelle massicce profonde e si trovano più in superficie

## Slide 22: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Proviamo diversi valori di soglia per vedere quale permette di raccogliere il maggior numero di vene
Binarizzazione incrementale iterativa con soglia compresa tra 210 e 250

## Slide 23: Il metodo CCM: Binarizzazione: Stima automatica della soglia iniziale
Stampo il grafico delle cc valide per ogni iterazione
Scelgo la soglia ottima come il minimo locale della derivata più vicino al massimo locale della derivata più vicino al massimo assoluto del vettore
Trovo il valore della soglia in cui ho raggiunto il massimo assoluto del numero delle componenti connesse
Applico un operatore di smoothing al vettore contenente il numero delle cc per iterazione
Calcolo la derivata del vettore smussato contenenti il numero delle cc
Trovo gli indici dei massimi locali della derivata
Trovo gli indici dei minimi locali della derivata
Individuo la soglia in corrispondenza del massimo locale della derivata più vicina alla soglia trovata al punto 1
Individuo la soglia in corrispondenza del minimo locale della derivata più vicina alla soglia trovata al punto 6

## Slide 24: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione finale
Livello start : coordinata Z del palmo
Livello end : coordinata Z della fine
Soglia start: soglia iniziale
Soglia end: 255
palmo(Z) | sogliaIniziale
palmo-fine(Z) | 255
soglia

## Slide 25: Il metodo CCM: Binarizzazione: Binarizzazione finale
Risultato finale del processo di binarizzazione

## Slide 26: Il metodo CCM: Isolamento del pattern venoso
L’isolamento avviene tramite una sequenza di operazioni morfologiche e di analisi delle componenti connesse, strutturata in tre passaggi principali:
  Nel primo passaggio viene applicata una rimozione delle cc piccole;
  Nel secondo passaggio viene applicata un’operazione di apertura morfologica;
  Infine viene eseguito un secondo filtraggio delle cc, più severo in termini di soglia dimensionale

## Slide 27: Il metodo CCM: Ispessimento del pattern venoso
L’ispessimento realizza una post-elaborazione volumetrica, composta da pìù fasi:
  Erosione iniziale che riduce contributi instabili e rumore sottile;
  Filtraggio gaussiano che ricompone e regolarizza le strutture;
  Filtraggio finale con una soglia che estrae un pattern venoso più compatto e utilizzabile.

## Slide 28: Il metodo CCM: Filtraggio delle componenti connesse: Addestramento di un classificatore binario
Viene ddestrato un modello di classificazione binaria. Per fare ciò è necessario un processo composto dai passi seguenti:
Creazione del dataset di addestramento
Features engineering
Etichettatura
Addestramento
Calcolo accuracy

## Slide 29: Il metodo CCM: Filtraggio delle componenti connesse: Addestramento di un classificatore binario
Creazione del dataset
Features ingegnerizzate
regionprops3
  Ottenute
  Ricavate

## Slide 30: Il metodo CCM: Filtraggio delle componenti connesse: Addestramento di un classificatore binario
Etichettatura delle componenti
Tre acquisizioni per utente come dati di training

## Slide 31: Il metodo CCM: Filtraggio delle componenti connesse: Addestramento di un classificatore binario
Addestramento di un modello di bagging basato su alberi decisionali
Tuning automatico degli hyperparametri
80% dei dati usati come training set / 20% dei dati usati come test set
Calcolo della Confusion Matrix per valutare le performance
 | P | N
P | 204 | 5
N | 14 | 86
TP | 86
TN | 204
FP | 14
FN | 5
Accuracy | 93,85%
Dataset
Performance

## Slide 32: Il metodo CCM: Filtraggio delle componenti connesse: Filtraggio ricorsivo con il classificatore binario
Viene utilizzato il modello addestrato per fare le previsioni e filtrare quegli elementi non considerati come vene dal classificatore

## Slide 33: Il metodo CCM: Affinamento delle vene
La fase di affinamento ha l’obiettivo di rifinire il volume binario ottenuto dagli step precedenti, riducendo i disturbi residui e migliorando la continuità delle strutture venose. Il flusso combina tre strategie complementari:
  Rimozione locale di artefatti con analisi slice-by-slice;
  Filtraggio globale guidato da feature geometriche e di posizione tramite classificatore binario;
  Recupero controllato di porzioni scartate e “filling” selettivo delle zone troppo sottili.